Stroje a zařízení sladovny

---
Příjem ječmene
Příjem ječmene je zabezpečen pomocí automobilů nebo vagónů do příjmových košů
Příjmový koš má kapacitu kolem 12 tun
Ječmen je z příjmového koše veden přes váhu a pomocí šnekového dopravníku do zásobníku na ječmen

---
Dopravní zařízení
Pro přepravu ječmene ale i sladu se používají jak mechanické tak pneumatické dopravníky
Mechanické dopravníky se rozdělují na:
vertikální (elevátory, skluzy, tobogany a shozy, poslední 3 uvedená jednoduchá zařízení slouží k dopravě na krátké vzdálenosti, jsou používána především v menších a starších sladovnách a hlavně při přemísťování materiálu v pytlích)

---
horizontální (žlabové řetězové dopravníky /redlery/, šneky, pásy, třasadla)
Pneumatickou dopravu zajišťují sací systémy a systémy dopravy tlakovým vzduchem, tzv. pomalá pneumatická zařízení

---
Čištění, třídění a odprašování ječmene
Před uskladněním musí být ječmen zbaven nečistot, jako jsou kamínky, písek, cizí zrna a zbaven od všeho co nejsou celá ječná zrna a dále musí být roztříděn podle velikosti
Vybavení čistících a třídících stanic je rozdílné, avšak mezi základní zařízení patří:
magnety (pro odstranění kovových nečistot),
hrubá síta (pro nekovové hrubé části),
aspirátory (předčištění ječmene)
Triéry (oddělení půlek ječmene a plevele jiné velikosti)

---
Třídící zařízení (třídí na dvě třídy kvality)
Filtry a cyklony (na odprašnění sladu a ječmene)
Automatické váhy

---
Předčištění - Aspirátor
Aspirační zařízení se umísťuje nad přepadem pásového dopravníku, který je umístěn pod příjmovým zásobníkem.
Aspirační zařízení se skládá z aspirační komory, potrubí, transportního ventilátoru a odlučovače.
Účinnost aspirace je 75 - 80 %, záleží na nastavení klapky v přisávací komoře.
ječmen přichází v tenké vrstvě do aspirátoru, protiproudně je prosáván vzduch, který z ječmene odstraňuje prach a lehké nečistoty

---
Odkaménkovač
Stroj určený na dělení materiálu na dvě frakce – lehkou a těžkou = Třídění podle měrné hmotnosti
Odkaménkovač je určen k oddělování kaménků a dalších těžkých nečistot.

---
1 – vpád zrna
2- výskok kamínků
3- výpad čistého zrna

---
Základem odkaménkovače je kmitající nakloněné síto s určeným rozkmitem a úhlem náklonu (cca 8 – 12 °), kterým proudí směrem vzhůru vzduch.
Zařízení je umístěno v uzavřeném prostoru, vzduch je směrem vzhůru nasáván pod tlakem.
Výsledný efekt spočívá v tom, že zatímco zrno je udržováno nad sítem ve fluidní vrstvě a takto stéká po směru náklonu, kaménky propadají na síto a pružnými rázy jsou dopravovány opačným směrem.
Dobře seřízený odkaménkovač pracuje až se 100% účinností.

---
Válcové triéry – třídící válce
Slouží k vytřídění delších, popřípadě kratších nežádoucích příměsí plodin
A dále k třídění ječmene podle délky
V čistícím procesu se triérové stanice zařazují za sítové a vzduchové třídění a za odkaménkovač.
Válcové triéry uzavírají proces úpravy obilí.
Podle funkce se válcové triéry někdy označují také jako důlkové třídiče nebo jamkové třídiče.

---
   Princip třídění triérů
Přes náběžný kryt se plodina dostane dovnitř otáčejícího se triérového válce.
V otáčejícím se válci jsou vyražené důlky, tzv. roztřiďovací otvory.
Zrna, která se vejdou do důlků, jsou vyzdvižena nahoru a vypadnou po určité dráze do žlabu triéru (žluté šipky).
Z něj jsou vynášena dopravním šnekem.

---
Všechna ostatní větší zrna jak otvory v plášti, zůstávají v plášti (nejsou vynášena) a protékají až na výstup, kde se plášť vyprazdňuje do výstupního otvoru (zelené šipky).
Podle požadavku lze provádět třídění vstupního materiálu na tzv. kulatá zrna (odstranění zlomků, drobných příměsí) a dlouhá zrna (dlouhé plevele, zbytky stonků atd.)

---
Válcový triér – vytřídění krátkých nebo dlouhých příměsí, zrn, zlomků

---
Třídící válce - vytřídění krátkých a dlouhých příměsí v jednom procesu