# Klopné obvody

Klopný obvod je elektronické zařízení s několika stabilními nebo nestabilními stavy, složené z několika hradel nebo jiných aktivních prvků a lze je použít např. jako paměťový prvek nebo časovač.

Klopné obvody se mohou nacházet v několika stavech, ze kterých mohou být vstupem přepnuty do stavu jiného. Podle počtu stavů a způsobu přepínaní se dělí na následující druhy:

- Astabilní klopný obvod nemá žádný stabilní stav a neustále se přepíná mezi dvěma nestabilnímy stavy. Tento typ obvodu lze použít například jako generátor impulsů.

- Monostabilní klopný obvod má jeden stabilní stav, ze kterého je možné jej přepnout do stavu nestabilního. Obvod se sám po určité době přepne zpět do stabilního stavu. Tento typ obvodu je možné použít například jako zpožďovací prvek.

- Bistabilní klopný obvod se může nacházet v dvou stabilních stavech, přičemž je možné jej mezi těmito stavy libovolně přepínat. Tento typ obvodu lze použít například jako paměť, neboť až do přepnutí zůstává v předchozím stabilním stavu.

| Astabilní klopný obvod. | Monostabilní klopný obvod. | Bistabilní klopný obvod Set-Reset. | Vnitřní schéma a zapojení integrovaného obvodu 555 jako AKO. |
| --- | --- | --- | --- |

## Druhy klopných obvodů

Klopné obvody mohou mít několik vstupů, název těchto vstupů obvykle odpovídá funkci daného klopného obvodu.

### RS

Schema hradla RS vyrobeného z NANDů

RS je jedním z nejjednodušších klopných obvodů. Obvykle se zapojuje ze dvou dvouvstupých hradel NAND. Výstupů prvního NANDu vede do jednoho ze vstupů druhého NANDu, výstupu druhého NANDu vede do jednoho ze vstupů prvního NANDu.

Vstup R označuje Reset. Přivedení hodnoty logická 1 na tento vstup vynuluje hodnotu Q. Vstup S označuje Set, přivedení hodnoty logická 1 na tento vstup nastaví hodnotu Q na logickou 1. Pokud je na R a zároveň na S logická 1, jde o zakázaný stav. Pojem zakázaný stav pochází z doby, kdy byl tento obovod realizován dvěma invertory, u kterých nebyl eliminován zpětný přenos přes jednotlivé tranzistory. Současné buzení obou vstupů vedlo k tomu, že se výstupní veličiny dostávaly do zakázaného pásma a tranzistory přecházely ze saturace do aktivní zóny svých charakteristik. Při používání obvyklých dnešních logických členů lze R=S=1 používat jako kterýkoliv jiný stav. Pokud je na R a zároveň na S logická 0, obvod si „pamatuje“ minulý stav výstupů.

Problém nastává při přechodu z R = 0, S = 0 na R = 1 a S = 1. V tomto případě není jasné do kterého stavu se klopný obvod překlopí (závisí na nesymetrii reálného obvodu).

Stav R = 1, S = 1 lze nazývat nestabilním nebo hazardním.

Synchronní varianta se dá vyrobit přidáním dalších dvou členů NAND zapojených jako blokování vstupů.

Tento typ obvodu se často využívá pro ošetření vstupu z mechanických přepínačů, kde obvykle dochází k zajiskření na kontaktech a tím i k nežádoucímu vyslání několika impulsů.

### D

Schema hradla D vyrobeného z hradla RS a invertoru

Obvod D realizuje jednobitovou paměť. Každý hodinový pulz způsobí zapamatování hodnoty vstupu. Vyrábí se pouze jako synchronní obvod. Proto je jeho český název zdrž, anglicky delay, neboť si podrží tu hodnotu vstupu, která byla platná v době hodinového pulzu.

Z obvodu RS se snadno vyrobí tím, že na vstup R přivedeme negovanou hodnotu vstupu S.

### JK

Schema hradla JK vyrobeného z hradla RS a ANDů

JK má vstupy funkčně shodné s obvodem RS: J nastavuje hodnotu logická 1, K nastavuje hodnotu logická 0.

Pokud jsou oba vstupy J a K aktivní, vnitřní hodnota se při hodinovém pulzu neguje.

Vyrábí se pouze synchronní varianta.

Tento obvod nese označení po vědci jménem Jack Kilby, který v roce 1958 představil ve firmě Texas Instruments integrovaný obvod (patent na jeho jméno vyšel o rok později).

Protože název obvodu nenese žádný smysl, existuje v angličtině mnemotechnická pomůcka pro označení vstupů „jump-kill“, tedy „nahoď-zruš“.

### T

Schema hradla T vyrobeného z hradla RS a invertorů

Obvod T je přepínač paměti. V synchronní variantě zůstává hodnota nezměněna, pokud na vstupu byla logická 0, změní se při logické 1.

Synchronní variantu je možné vyrobit z obvodu JK spojením jeho vstupů do jediného.

Asynchronní variantu je možné ze synchronní vyrobit připojením signálu hodin ke vstupnímu signálu.