# Text boxes

EXPEDICE

Před expedicí se slad čistí v leštičkách,

kde se zbavuje sladového pachu.

Expeduje se volně ložený nebo v pytlích o hmotnosti 25-50kg

Cílem klíčení je hlavně:

1) aktivace a syntéza enzymů

- Alfa amylasa

- Beta amylasa a proteazy

2) Vnitřní přeměna zrna:

Rozštěpení vysokomolekulárních látek na štěpné produkty:

- rozrušení buněčných stěn

- odbourávání škrobu ve prospěch cukrů

- odbourávání

nerozpustných vysokomolekulárních bílkovin

na  rozpustné nízkomolekulární

štěpné produkty.

8

KLÍČENÍ

probíhá na humnech, (místnost se stálou teplotu

(15 – 18 °C), kamenná podlaha, zastřená okna )

kde je sledována teplota a relativní vlhkost,

ječmen klíčí ve vrstvě  7-15cm.(20-30)dle pivovaru

V průběhu klíčení se aktivují enzymy, které změní vnitřní strukturu obilky,

to znamená, že se poruší buněčné stěny a částečně se odbourá škrob

a bílkoviny se štěpí na jednodušší látky

3

ČIŠTĚNÍ

Ječmen se čistí pomocí proudění vzduchu

a probíhá ve 2 stupních:

- Nejprve se ječmen zbaví v aspirátoru hrubých a jemných nečistot,

- ,pak se v triéru

oddělí půlky zrn a semena plevelů a nakonec se ječmen roztřídí podle velikosti zrna

SKLADOVÁNÍ

Ječmen je uskladněn na sýpkách a silech,

kde se aktivně provětrává, aby nedošlo k poškození klíčivosti obilek.

Důležité parametry pro skladování :

je obsah vody a teplota zrna.

Podle nich se řídí aktivní větrání, výměna vzduchu v mezizrných prostorech

2

MÁČENÍ

Ječmen se pere a je zbaven nečistot a prachu.

Poté se máčí v nádržích -náduvník

(nádoba s vypouštěcím a větracím zařízením)

Účelem máčení :

je zvýšení obsahu vláhy

v obilce z 12% na 45%, aby mohlo začít klíčení

... all rights reserved...

DALLEOS

DALLEOS

7

HVOZDĚNÍ (sušení)

Sušení probíhá na hvozdech ...

(věžovitá stavba s topeništěm

a 2 - 3 lískami, tj. patry)

... za pomocí horkého vzduchu

a bílkoviny se štěpí na jednodušší látky.

účelem hvozdění :

-je snížit vláhu v obilce z 45% na 5% tak, aby nedošlo k poškození  enzymů

-a přitom

vytvořit char. aroma a barvu  =

typické znaky pro daný typ sladu

6

5

4

1

Výroba sladu

PŘÍJEM

Při přejímce ječmene se zjistí hmotnost dodávky obsah vláhy, bílkovin a škrobu

SKLADOVÁNÍ

Před uskladněním se z obilky odstraní kořínky, které jsou vhodné tak jako všechny odpady při skladování pro krmení hospodářských zvířat. Slad se skladuje v silech několik týdnů než se může expedovat.