Máčení ječmene

---
Proces výroby sladu, prováděný ve sladovnách, lze z hlediska jednotlivých výrobních fází rozdělit na 3 úseky:
Máčení
Klíčení
Hvozdění

---
Cílem máčení je:
Zvýšit obsah vody v zrnu na 44 % - důležité pro zahájení enzymatických reakcí a pro klíčení
44 % plzeňský slad, 48 % bavorský slad
Odstranit splavky – jedná se o lehké nečistoty
Omýt zrno a vyluhovat některé škodlivé látky –např. látky barevné a hořké, které zhoršují senzorické vlastnosti ječmene

---
Zařízení máčíren
Máčení probíhá v máčírnách v tzv. náduvnících
Máčírna má být postavena v blízkosti ječmenných sil, aby doprava ječmene byla co nejkratší
Má být umístěna tak, aby byla co nejméně závislá na teplotě venkovního vzduchu, tzn. aby se v létě příliš rychle neprohřívala a v zimě příliš neochlazovala

---
Náduvníky jsou nádoby válcového nebo čtyřhranného tvaru z oceli
Používá se cylindrokónický náduvník, plochý náduvník, Wildův náduvník
Náduvníky jsou vybaveny zařízením pro větrání tlakovým vzduchem a zařízením pro odsávání oxidu uhličitého

---
Faktory ovlivňující příjem vody
Rychlost příjmu vody zrnem ovlivňuje řada faktorů, z nichž nejvýznamnější jsou:
Teplota vody
Velikost zrna
Struktura zrna
Provětrávání ječmene

---
Teplota máčecí vody
Má rozhodující vliv na rychlost příjmu vody
Čím je voda teplejší, tím je rychlejší příjem vody

---
Velikost zrna
Velikost zrna ovlivňuje významně rychlost příjmu vody
Proto je nutné, aby byly zpracovávány ječmeny vytříděné
Jen velikostně stejné obilky mají předpoklad ke stejně rychlému příjmu vody
Čím je zrno větší, tím pomaleji přijímá vodu

---
Struktura zrna
Na příjem vody do zrna má vliv i struktura a složení zrna
Tyto vlastnosti zrna jsou výrazně ovlivněny klimatickými podmínkami každého ročníku
Zrno ze suchého ročníku má polosklovitý až sklovitý endosperm, většinou i vyšší obsah bílkovin, což negativně ovlivňuje příjem vody
Zrna moučnatá přijímají vodu rychleji, stejně jako ječmen s nižším obsahem bílkovin

---
Vliv kyslíku a oxidu uhličitého
S příjmem vody se zahájí i intenzivnější dýchání ječmene a tím i větší spotřeba kyslíku
Pokud není ječmen provětráván a není zaručen přívod kyslíku, tak dochází k intramolekulárnímu dýchání, které v extrémních případech může vést až k poškození nebo i k umrtvení embrya zrna

---
Technologie máčení
Rozdělení máčení:
Jednodenní - máčení v nich trvá max. 24 hod
Dvoudenní – máčení trvá 48 hodin
Třídenní – máčení trvá 72 hodin

---
Voda k máčení ječmene
K máčení ječmene na sladovně se obecně hodí každá čistá voda s teplotou odpovídající způsobu máčení
Máčecí voda se chemicky nejčastěji upravuje vápennou vodou, aby se částečně dezinfikovala, aby se rychleji máčely obalové části zrn a zvýšila jejich propustnost
Podobný význam má i NaOH
Někdy se k máčecí vodě přidává i formaldehyd, ajatin nebo peroxid vodíku

---
V ČR se máčí tzv. vzdušným máčením.
Tento systém máčení spočívá v tom, že zrno je delší dobu na vzduchu a jen kratší dobu ve vodě.
Toto se provádí, aby zrno neztrácelo svoji vitalitu. Zároveň se odsává CO2, který vzniká dýcháním zrna.

---
Máčecí   postup je nejčastěji dvoudenní "na tři vody„ - třikrát se zaplavuje zrno se dvěma vzdušnými přestávkami
První namočení – zvyšuje obsah vody na 30 % a zrno je 2 - 6 hodin pod vodou, následuje vzdušná přestávka 14 – 20 h
Druhé namočení – zvyšuje obsah vody na 38 - 40 % a zrno
je 6 - 10 hodin pod vodou, následuje vzdušná přestávka
Třetí namočení – obsah vody se zvyšuje na 42 - 44 % a zrno je
4 - 6 hodin pod vodou, po spuštění vody a 2 – 4 h okapávání ječmene se ječmen za sucha vymáčí

---
Použití technologie vzdušného máčení je nutné při sladování čerstvých neodleželých ječmenů.

---
Další způsoby máčení
Klasické máčení (dvoudenní se třemi vodami)
Opakem moderního vzdušného máčení
Doba namočení ječmene pod vodou je dlouhá a vzdušné přestávky krátké
Tento způsob poskytuje vysoce kvalitní slady, ale pouze u ječmenů dokonale vyzrálých a odleželých.

---
Sprchové máčení
Při této technologii máčení je ječmen pouze kropen
Nezbytnou podmínkou je, aby byl ječmen dobře vyčištěn
Jde o obvyklý způsob při máčení v plochých náduvnících
Výhodou je minimální spotřeba vody při máčení
Nevýhodou je, že se nevylouží nežádoucí látky z pluchy, dokonale neodstraní prach a splavky

---
Záplavové máčení
Cílem záplavového máčení je dosáhnout jeho zrychlení
Nevýhodou postupu máčení je o 30 % vyšší spotřeba vody.
DÁLE PSÁT NEMUSÍTE!
Provádí se následujícím postupem:
Namočení – na 30 % obsahu vody, tj. 2-6 h pod vodou, následuje vzdušná přestávka v délce 12 h
1. Zaplavení náduvníku – 5 minut, obsah vody se zvýší asi na 36 %, následuje vzdušná přestávka v délce do 12 h
2. Zaplavení náduvníku – 5 minut, obsah vody se zvýší na 39 %, následuje vzdušná přestávka v délce 6 h,
Namočení zrna na 6 h, obsah vody asi 43 %, následuje vymáčení buď s vodou, nebo bez vody

---
Opakované máčení
Předností jsou nižší sladovací ztráty
Nevýhodou je špatný vzhled zrna a vyšší náklady na energii
DÁLE PSÁT NEMUSÍTE!
1. Namočení – při 18°C na 6 h, vzdušná přestávka 12 h
2.Namočení – při 18°C na 3 h, vzdušná přestávka 22 h
3. Namočení – při 40°C na 1-1,5 h s následující vymáčkou
Dobře namočené zrno je měkké a dá se ohnout přes prst.

---
Postup máčení
Nad namáčecím náduvníkem je zabudován zásobní koš, do něhož je připraven vytříděný a odvážený ječmen k namočení.
Namáčecí náduvník se naplní asi do jedné poloviny vodou
Ječmen ze zásobního koše se spustí do náduvníku.
Současně přitéká namáčecí voda a jsou v činnosti protiprachové trysky nad náduvníkem.
Je-li náduvník vybaven větráním tlakovým vzduchem, náduvník se nejprve dokonale převrství, poté následuje sběr splavků za současného přeplavování.

---
Vymáčení ječmene
Rozlišujeme dva způsoby transportu ječmene z máčírny do klíčidla (na humna, pneumatická sladovadla) neboli vymáčení ječmene:
Bez vody (suché vymáčení. Používá se při humnovém klíčení)
S vodou (mokré vymáčení. Používá se často v moderních pneumatických systémech sladování.)

---
Suchá vymáčka je vždy používána v humnovém klíčení, kdy ječmen po spuštění vody a okapání, tj. po dvou až čtyřech hodinách, je na humna rozprostírán z vymáčecího vozíku do výšky 0,1 až 0,2 m dle objemu výroby, podmínek a velikosti humna.
Mokrá vymáčka se často používá v moderních pneumatických systémech sladování.
Ječmen i s poslední máčecí vodou je - nejlépe samospádem- vymáčen do odkanalizovaných skříní (klíčidel), případně na první pole linky posuvných hromad.

---
Ztráty při máčení
Na ztrátách při máčení se podílí:
Prach a nečistoty………………..…….…. …asi 0,1 %
Vyloužení pluch………..……………….….…asi 0,8 %
Splavky …………..……………………….….0,1 až 1,0 %
Dýchání ječmene…………………… … 0,5 až 1,5 % podle délky a postupu máčení
Celkové ztráty při máčení by neměly být větší jak 3 % z hmotnosti namáčeného ječmene.