Zařízení máčírny ječmene

---
Máčení ječmene probíhá v náduvnících, které byly dříve kamenné, později betonové, dnes výhradně kovové, z legovaných ocelí
válcové, nebo čtyřhranné se spádovým kónusem dna 45°, aby ječmen mohl samovolně vytékat ven.

---
Kónické náduvníky
Jsou vyráběny pro maximální objem do 50 tun namočeného ječmene, s hloubkou do 6 m.
Jsou vybaveny zařízením pro větrání tlakovým vzduchem pod vodou a pro odsávání CO2.
Při větších objemech je již obtížné zajistit homogenní odsávání CO2 a i výrobní riziko je větší.

---
Další typy náduvníků
Wildův náduvník
Plochý náduvník
Jiný typ, jehož kapacita může být až 250 tun.
Tento typ náduvníku představuje přechod mezi běžným typem náduvníku a pneumatickou kruhovou skříní.

---
Do vybavení náduvníku patří univerzální stroj, zvaný žiraklér, který ječmen nastírá i vyklízí, případně i dokrápí, čistí náduvník a děrované dno náduvníku.

---
Pračka ječmene
může být součástí moderních sladoven.
je to šikmo umístěný šnek, v němž se ječmen a voda pohybují protiproudně, čímž dojde k účinnému vyprání ječmene, odstranění splavků a výrazné úspoře vody.
V moderní technologii vzdušného máčení lze praním ječmene v pračce nahradit první krátké namočení.

---
Máčírna
Má být postavena v blízkosti ječmenných sil, aby doprava ječmene byla co nejkratší.
Má být umístěna tak, aby byla co nejméně závislá na teplotě venkovního vzduchu, tzn. aby se v létě příliš rychle neprohřívala a v zimě příliš neochlazovala.
Máčírna může být jen i jednodenní, tzn. máčení ječmene trvá max. 24 h.

---
Znamená to, že do stejného náduvníku se namáčí i vymáčí.
Máčírna dvoudenní, případně i třídenní, kdy máčení může trvat max. 48 nebo 72 h, může být přepouštěcí nebo přečerpávací.

---
Umístění náduvníků
Máčírna přepouštěcí
náduvníky jsou umístěny pod sebou - ječmen s vodou se samospádem přepustí do náduvníku dalšího dne.
Výhodou přepouštěcí máčírny je manipulace samospádem, kdy nedochází k poškození obilek,
Nevýhodou je značná výška máčíren a nezbytnost statického zajištění budovy.

---
Máčírna přečerpávací
má náduvníky umístěny vedle sebe - ječmen s vodou se šetrně pomocí čerpadel přečerpává z namáčecího do vymáčecího náduvníku.
Výhodou přečerpávací máčírny je nízká budova, ovšem s větší plochou.
Nevýhodou jsou náklady na čerpadla, na provoz čerpadel a vyšší spotřeba vody
Je zde i riziko mechanického poškození zrna.

---
Celkový počet náduvníků a jejich objem je určen kapacitou úseku klíčení a hvozdění a postupem máčení.
Součástí moderní máčírny je velín, ze kterého lze všechny pracovní operace související s máčením buď ručně, nebo po naprogramování automaticky provést.
Dnes se staví máčírny obvykle dvoudenní, nejlépe přepouštěcí.

---
!!PSÁT NEMUSÍTE-UŽ MÁTE VE VPS!!
Vymáčení ječmene
znamená transport ječmene z máčírny na klíčení (na humna, pneumatická sladovadla).
Rozlišujeme 2 druhy:
bez vody (suchá vymáčka)
s vodou (mokrá vymáčka)